## Slide 1
10 Hz网格下，Python与LTspice结果数值一致
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
4
0.5–1.5 MHz
100001点｜Δf=10 Hz
1.36×10⁻⁷
最大|Z|相对误差
< 10 Hz
峰位差（网格分辨率内）
LTspice：.cir→.raw
Python：解析模型
同网格逐点比较
实现一致 ≠ 参数真实
Notes: 讲述口径：同一BVD拓扑、同一组假设基线参数、同一0.5–1.5 MHz频率网格下，分别由LTspice生成.raw结果、由Python计算解析结果，再逐点比较。
扫描设置：0.5–1.5 MHz，等间隔100001点，步长10 Hz。
结果：最大|Z|相对误差为1.36×10⁻⁷；两种实现识别的串联谐振位置均落在0.900000 MHz网格点，因此只能表述为峰位差小于10 Hz网格分辨率，不应表述为连续频域的绝对0误差。
结论边界：该页只验证Python公式与LTspice网表的数值实现一致，不证明假设BVD参数代表真实换能器。
[Sources]
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\02_LTspice真实运行\V2_1_STAGE1_LTspice_解析交叉验证.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\07_汇报截图\V2_1_STAGE1_LTspice_RAW交叉验证.png
- LTspice Error Log截图作为独立运行证据保留，不在本页缩小展示。