## Slide 1
0.9 MHz处：理想匹配接近50 Ω，有损匹配保留小量失配
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
5
0.9 MHz固定频点
同一1 Vrms Thevenin源｜Rs=50 Ω
有损：56.70 Ω ∠−1.08°
理想匹配≈50 Ω纯电阻；考虑ESR后为56.686−j1.067 Ω｜完整0.8–1.0 MHz曲线见备份页
Chart: 匹配后输入阻抗幅值（匹配前量级见右表）
0.9 MHz | 0 | 65
Chart: 输入阻抗相位
0.9 MHz | -100 | 100
指标 | 匹配前 | 理想匹配 | 有损匹配
¦Z¦ / Ω | 7071.1 | 50.000 | 56.696
ReZ / Ω | 6800.0 | 50.000 | 56.686
ImZ / Ω | −1939.1 | ≈0 | −1.067
相位 / ° | −15.916 | ≈0 | −1.078
Notes: 讲述顺序：先看右表的0.9 MHz固定频点，再看左上匹配后|Zin|局部曲线，最后看左下相位变化。
比较条件：同一个1 Vrms RMS戴维南源和50 Ω源阻抗；换能器BVD参数相同。
0.9 MHz结果：匹配前Zin=6800.001−j1939.072 Ω；理想匹配Zin≈50−j0 Ω；有损匹配Zin=56.686−j1.067 Ω。
理想网络同时接近50 Ω和0°。有损网络由于电感Q=100、电容Q=1000，并且优化目标是最大化P_Rm而不是强制Γ=0，因此保留小量失配。
左上图不画匹配前曲线，是因为匹配前|Z|在局部窗口内约6.8 kΩ至96.8 kΩ，若与0–65 Ω的匹配后曲线共用线性坐标，匹配后曲线将不可读；匹配前数值已保留在右表。
结论边界：结果来自假设BVD参数和线性AC模型，不是实测换能器参数。
[Sources]
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\stage2_matching\stage2_LTspice逐频数据.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\stage2_matching\stage2_匹配前后特征汇总.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\stage2_matching\stage2_匹配设计参数.json